## Slide 1: PERENCANAAN LOKASI PABRIK
Lokasi pabrik adalah lokasi dimana proses produksi dilakukan
Latar belakang pemilihan lokasi pabrik :
1. Keterikatan dengan bahan baku
2. Sejarah
3. Ditunjuk oleh pemerintah
 Aglomerasi : Tempat kedudukan pabrik menjadi satu(barada dalam 1 (satu) lokasi
 Deglomerasi : Tempat kedudukan pabrik yang terpisah - pisah.
4. Factor Ekonomis

## Slide 2
Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik :
1. Faktor utama : faktor yang secara langsung akan mempengaruhi kehidupan suatu pabrik yaitu
 Dekat dengan lokasi pasar
 Dekat dengan sumber tenaga kerja
 Dekat dengan sumber bahan baku dan supplier
 Tersedianya sarana transportasi
 Tersedianya pembangkit tenaga listrik
2. Faktor bukan utama : faktor yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan suatu pabrik yaitu :
 Lingkungan
 Pengembangan
 Fasilitas service
 Fasilitas pembelanjaan/perbankan
 Iklim
 Dll

## Slide 3
Langkah-langkah pemilihan lokasi pabrik dapat dilakukan dengan :
1. Mengumpulkan data-data hasil survey terhadap lokasi yang telah direncanakan
2. Mengelompokkan data-data tersebut
3. Memilih model pemecahan
Model kualitatif
Model kuantitatif
Model transportasi
4. Menganalisa data dengan menggunakan model
5. Menentukan alternatif daerah pemilihan
6. Memilih daerah lokasi pabrik.

## Slide 4
1. MODEL KUALITATIF
Pemllihan lokasi pabrik dilakukan berdasarkan bobot yang tertinggi dari faktor-faktor yang dinilai.
Adapun cara untuk melakukan pemilihan lokasi pabrik dengan model ini adalah :
1. Manentukan faktor-faktor yang dinilai,
2. Manentukan penilaian
Misal : Baik
Sedang
Kurang
3. Memberikan bobot pada penilaian
Misal : Baik = 10
Sedang = 5
Kurang = 1

## Slide 5
Contoh
Sebuah perusahaan ingin mendirikan pabrik baru, untuk mendirikan pabrik baru tersebut ada beberapa alternative daerah yang akan dipilih yaitu :
Depok (DP)
Tangerang (TG)
Karawang (KR)
Bogor (BG)
Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi pabrik tersebut adalah :
Dekat dengan lokasi pasar
Dekat dengan sumber tenaga kerja
Dekat dengan sumber bahan baku/supplier
Tersedianya sarana transportasi
Tersedianya pembangkit tenaga listrik
Lingkungan
Pengembangan
Fasilitas service
Fasilitas pembelanjaan / perbankan
Iklim

## Slide 6
Keterangan | DAERAH ALTERNATIVE |  |  | 
 | DP | TG | KR | BG
Lokasi Pasar | B | B | B | S
Sumber TK | B | B | B | S
Bahan Baku | S | B | B | S
Trasnportasi | S | K | B | S
Listrik | S | S | B | S
Lingkungan | K | K | S | K
Pengembangan | K | S | S | K
Service | B | B | K | B
Perbankan | B | K | S | B
Iklim | B | S | S | B
Jumlah | 10 | 10 | 10 | 10
B | 5 | 4 | 5 | 3
S | 3 | 3 | 4 | 2
K | 2 | 3 | 1 | 5
Jumlah | 10 | 10 | 10 | 10
B | 50 | 40 | 50 | 30
S | 15 | 15 | 20 | 10
K | 2 | 3 | 1 | 5
Jumlah | 67 | 58 | 71 | 45
Alternative | II | III | I | IV

## Slide 7
2. MODEL KUANTITATIF
Pemilihan lokasi pabrik dilakukan berdasarkan perbandingan biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing lokasi pada kapasitas produksi tertentu.
Contoh
Adapun biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan pabrik baru pada masing-masing daerah tersebut adalah sbb :

## Slide 8
Biaya | DAERAH ALTERNATIF |  |  | 
 | DP (Rp) | TG (Rp) | KR (Rp) | BG (Rp)
Pembelian Tanah | 1.2 M | 1.15M | 950 Jt | 900 Jt
Pembangunan Gedung | 800 Jt | 850 Jt | 785 Jt | 815 Jt
Pembelian Mesin | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M
Upah TK | 17.500/hr | 18.000/hr | 17.000/hr | 17.800/hr
Harga Bhn Baku A | 2.500/q | 2.450/q | 2.650/q | 2.600/q
Harga Bhn Baku B | 2.600/q | 2.650/q | 2.550/q | 2.450/q
Harga Bhn Baku C | 2.550/q | 2.350/q | 2750/q | 2.750/q
Biaya Pengangkutan BBA | 120/q | 125/q | 140/q | 135/q
Biaya Pengangkutan BBB | 115/q | 115/q | 130/q | 145/q
Biaya Pengangkutan BBC | 130/q | 135/q | 125/q | 125/q

## Slide 9
Sedangkan kapasitas produksi direncanakan sabanyak 60.000 unit perhari, pabrik bekerja selama 6 (enam) hari seminggu dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja sabanyak 600 orang.
Untuk menghasilkan 1 (satu) unit produk dibutuhkan bahan baku A sebanyak 1,5 unit, B sabanyak 2 unit dan bahan baku C sabanyak 1,5 unit.
Pertanyaan
Tentukanlah daerah yang akan dipilih perusahaan untuk mendirikan pabrik baru tarsebut.
Penyelesaian

## Slide 10
Biaya | Daerah Alternative |  |  | 
 | DP (Rp.) | TG (Rp.) | KR (Rp.) | BG (Rp.)
FC |  |  |  | 
Pembelian Tanah | 1.2 M | 1.15 M | 950 JT | 900 JT
Pembangunan Gedung | 800 Jt | 850 JT | 785 JT | 815 JT
Pembelian Mesin | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M
TFC | 3.5 M | 3.5 M | 3.235 M | 3.215 M
VC |  |  |  | 
Upah Tenaga Kerja | 3.276.000.000 | 3.369.600.000 | 3.182.400.000 | 3.332.160.000
Harga Bhn Baku A | 70.200.000.000 | 68.796.000.000 | 74.412.000.000 | 73.008.000.000
Harga Bhn Baku B | 97.344.000.000 | 99.216.000.000 | 95.472.000.000 | 91.728.000.000
Harga Bhn Baku C | 97.344.000.000 | 65.988.000.000 | 77.220.000.000 | 77.220.000.000
Biaya Pengang Bhn Baku A | 3.369.600.000 | 3.510.000.000 | 3.931.200.000 | 3.790.800.000
Biaya Pengang Bhn Baku B | 4.305.600.000 | 4.305.600.000 | 4.867.200.000 | 5.428.800.000
Biaya Pengang Bhn Baku C | 3.650.400.000 | 3.790.800.000 | 3.510.000.000 | 3.510.000.000
TVC | 250.099.200.000 | 248.976.000.000 | 262.594.800.000 | 258.017.760.000
TC | 253.599.200.000 | 252.476.000.000 | 265.829.800.000 | 261.232.760.000
Alternatif | II | I | IV | III

## Slide 11
1. Upah Tenaga Kerja
1 Tahun 52 minggu
Jumlah hari kerja 1 tahun 52 x 6 = 312 hari
Depok = 600 x 17.500 x 312 = 3.276.000.000
Tangerang = 600 x 18.000 x 312 = 3.369.600.000
Kerrawang = 600 x 17.000 x 312 = 3.182.400.000
Bogor = 600 x 17.000 x 312 = 3.332.160.000
2. Biaya bahan baku
Jumlah produksi selama 1 tahun
60.000 x 312 = 18.720.000
Kebutuhan bahan baku
A = 18.720.000 x 1,5 = 28.080.000 unit
B = 18.720.000 x 2 = 37.440.000 unit
C = 18.720.000 x 1,5 = 28.080.000 unit
,-

## Slide 12
Biaya bahan baku
Depok
A = 28.080.000 unit x Rp. 2.500 = Rp. 70.200.000.000,-
B = 37.440.000 unit x Rp. 2.600 = Rp. 97.344.000.000,-
C = 28.080.000 unit x Rp. 2.600 = Rp. 71.604.000.000,-
Tangerang
A = 28.080.000 unit x Rp. 2.450 = Rp. 74.412.000.000,-
B = 37.440.000 unit x Rp. 2.650 = Rp. 99.216.000.000,-
C = 28.080.000 unit x Rp. 2.350 = Rp. 65.988.000.000,-
Kerawang
A = 28.080.000 unit x Rp. 2.650 = Rp. 74.412.000.000,-
B = 37.440.000 unit x Rp. 2.550 = Rp. 95.472.000.000,-
C = 28.080.000 unit x Rp. 2.750 = Rp. 77.220.000.000,-
Bogor
A = 28.080.000 unit x Rp. 2.600 = Rp. 73.008.000.000,-
B = 37.440.000 unit x Rp. 2.450 = Rp. 91.728.000.000,-
C = 28.080.000 unit x Rp. 2.750 = Rp. 77.220.000.000

## Slide 13
3. Biaya pengangkutan bahan baku
Depok
A = 28.080.000 unit x Rp. 120 = Rp. 3.369.600.000,-
B = 37.440.000 unit x Rp. 115 = Rp. 4.305.600.000,-
C = 28.080.000 unit x Rp. 130 = Rp. 3.650.400.000,-
Tangerang
A = 28.080.000 unit x Rp. 125 = Rp. 3.510.000.000,-
B = 37.440.000 unit x Rp. 115 = Rp. 4.305.600.000,-
C = 28.080.000 unit x Rp. 135 = Rp. 3.790.800.000,-
Karawang
A = 28.080.000 unit x Rp. 140 = Rp. 3.931.200.000,-
B = 37.440.000 unit x Rp. 130 = Rp. 4.867.200.000,-
C = 28.080.000 unit x Rp. 125 = Rp. 3.790.800.000,-
Bogor
A = 28.080.000 unit x Rp. 135 = Rp. 3.790.800.000,-
B = 37.440.000 unit x Rp. 145 = Rp. 5.428.800.000,-
C = 28.080.000 unit x Rp. 125 = Rp. 3.510.000.000,-